Ehekirchen-Hollenbach, September 2009

Nutzlaststark, wendig und extrem flexibel im Einsatz

2-Achs Kippsattelanhänger von Reisch ermöglicht leistungsstarken Kompaktzug

Ein Klassiker wird in der Branche momentan wiederentdeckt: der kompakte 4-Achs Kippsattelzug, bestehend aus einem 2-achsigen Kippsattelanhänger und einer 2-achsigen Sattelzugmaschine. Seine Vorteile machen ihn zunehmend interessant: Er ist wendig, nutzlaststark und flexibel einsetzbar. Für 4-achsige LKW-Kipper oder 5-achsige Sattelzugkombinationen ist der Kompaktzug aufgrund seiner Leistungsfähigkeit, der kürzeren Gesamtlänge und der flexibleren Einsatzmöglichkeiten, eine wirtschaftliche Alternative. Der bayerische Fahrzeugbauer Reisch in Ehekirchen-Hollenbach bietet diese Kombination seit mehr als 15 Jahren an und kann sich über eine konstante Nachfrage nach diesem Produkt freuen.

11 Tonnen Sattellast, 2 x 10 Tonnen Aggregatlast und das niedrige Eigengewicht von

5.000 kg ergeben eine Nutzlast von rund 26 Tonnen bei einem Kippmuldenvolumen von rund 20 cbm. Im Vergleich zu einer 5-achsigen Sattelzugkombination liegt er damit nur geringfügig unter deren Nutzlastangebot. Rechnet man die Wendigkeit des 2-achsigen Sattelanhängers dazu und berücksichtigt den verminderten Rollwiderstand, wird schnell klar, dass die kompakte 4-achsige Sattelzugkombination nicht nur nutzlaststark auf der Straße unterwegs ist, sondern auch wendig im Gelände eingesetzt werden kann. Ein positiver Nebeneffekt und wertvoller Beitrag zu Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz: durch die Kraftstoffeinsparung werden gleichzeitig die Emissionen entsprechend reduziert, und der geringere Verschleiß bei Reifen und Achsen wirkt sich positiv auf die Betriebskosten aus.

6 Tonnen mehr Nutzlast

Auch im Vergleich mit einem 4-achsigen LKW-Kipper punktet der Kompaktsattelzug überzeugend. Über 6 Tonnen mehr Nutzlast, und deutlich mehr Fassungsvermögen machen den 2-Achs-Kippsattel besonders für volumenorientierte Transportunternehmen interessant. Dazu kommt der Vorteil, dass die Sattelzugmaschine auch anderweitig eingesetzt werden kann, was dem Disponenten deutlich mehr Flexibilität bietet. Auch hier ist die Wendigkeit der Kompakt-Sattelzugkombination ein Vorteil, die besonders in engen Baustellensituationen den Fahrer unterstützt. Gleichzeitig ist sie eine flexiblere Kombination, da für wechselnde Transportaufgaben unterschiedliche Anhängerausführungen eingesetzt werden können.

Standsicher

Der 2-achsige Kippsattelanhänger von Reisch zeichnet sich vor allem auch durch seine Produkteigenschaften aus. Wie alle Reisch-Kippfahrzeuge, verfügt er über eine sehr gute Nachlaufeigenschaft, und überzeugt beim Kippen durch seine hohe Standsicherheit. Die Basis dafür liefert das stabile Chassis, das als Stahlleichtbaukonstruktion durch sein niedriges Eigengewicht für eine hohe Nutzlast sorgt. Für den sicheren Halt auch bei schneller gefahrenen Kurven sorgt das Breitspurfahrwerk, auf dem sich der Sattelanhänger auch während des Kippvorganges sicher abstützt.

Je nach Transportaufgaben und Einsatzanforderungen, kann der Kunde entweder den Kompaktsattelzug als Hinterkipper mit Halbschalenmilde ordern, oder als 3-Seiten-Kippsattelanhänger mit pendelnd gelagerten und abklappbaren Bordwänden. Zusätzlich ermöglicht ein umfangreiches Ausstattungsprogramm eine jeweils zur Transportaufgabe konfigurierbare Fahrzeugausführung.

Anlage Bildmaterial

Die kompakte Kippsattelkombination von Reisch: 2-achsige Sattelzugmaschine und 2-achsiger Kippsattelanhänger  als 3-Seiten- oder Hinterkippsattelanhänger, überzeugt durch sein großes Nutzlastangebot, seine Wendigkeit und seine flexiblen Einsatzmöglichkeiten

Bildmaterial zu der beigefügten Presseinformation steht unter www.press-n-relations.de im Anhang des dort veröffentlichten Textes zum Download bereit.

Weitere Informationen:

Martin Reisch GmbH

Reischstrasse 14

86676 Ehekirchen – Hollenbach

Deutschland

Tel. 	+49 (0) 8435 / 150

Fax 	+49 (0) 8435 / 1518

reisch-fahrzeugbau@t-online.de

www.reisch-fahrzeugbau.de

Pressearbeit:

Yource GmbH 
Lothar Riesenegger

Magirusstrasse 33

89077 Ulm

Deutschland

Tel.	+49 (0)731 / 96 287 82

Mobil	+49 (0)171 / 873 0916

lothar.riesenegger@yource.de

www.yource.de