Werdau, Oktober 2009

Niedrig und nutzlaststark

APT 12 - Der Tieflader von SAXAS für den Maschinen- und Materialtransport

Mit einer Ladeflächenhöhe von nur 775 mm in beladenem Zustand und einer Nutzlast bis zu 9.800 kg, gehört der Zentralachstieflader APT 12 von SAXAS zu den leistungsstärksten und flexibelsten Tiefladern in der 12-Tonnen Gesamtgewichtsklasse. Durch sein umfangreiches Ausstattungsprogramm ist er nicht nur für den Baumaschinen-transport geeignet, auch für Materialien und Baustoffe stellt der nutzlaststarke Tieflader eine wirtschaftliche Transportlösung dar.

Eine Besonderheit im umfangreichen Produktprogramm des sächsischen Herstellers SAXAS, stellt der kompakte Zentralachstiefladeanhänger APT 12 dar. Das gewichtsoptimierte Chassis trägt die wahlweise 5.300 oder 6.300 x 2.550 mm große Ladefläche. Es stütz sich über eine wartungsarme Parabelfederung auf dem Zweiachsaggregat ab, in das zwei trommelgebremste 6-Tonnen-Achsen eingebunden sind. Die Ladefläche ist hinter dem Achsaggregat abgeschrägt, und bietet zusammen mit den in der Spurbreite verschiebbaren Rampen eine flache Auffahrschräge. Damit können auch Maschinen mit niedrigem Böschungswinkel, problemlos verladen werden. Kräftige Gasdruckdämpfer machen die einteiligen Auffahrrampen zu leicht bedienbaren Elementen.

Dem Thema Ladungssicherung schenkt SAXAS traditionell hohe Aufmerksamkeit, was durch 4 Paar Zurrpunkte in den beiden Längsträgern deutlich wird. Jeder dieser Punkte ist für eine Zurrkraft von bis zu 4.000 kg ausgelegt. In den Außenrahmen stehen weitere 6 Paar Zurrpunkte für eine Zurrkraft von jeweils 2.000 kg zur Verfügung. Der Boden, der mit einem 50 mm starken Holzbelag ausgestattet ist, unterstützt die Ladungssicherung durch seine Reibkrafterhöhung bei nieder gezurrten Ladungen zusätzlich.

SAXAS bietet für den APT 12 auch ein Bordwand-Set an. Damit ist der Tieflader noch flexibler und vielfältiger einsetzbar. Besonders bei häufigeren Transporten kleiner Teile, ist die Bordwand-Variante eine sinnvolle Ausstattung. Die Auffahrschräge am Heck wird bei dieser Ausstattung durch ein keilförmiges Seitenteil geschlossen.

In punkto Qualität ist der APT 12 ebenfalls ein echter SAXAS. Jedes Teil wird vor der Montage Oberflächenbeschichtet und entspricht damit der Qualität, wie sie in der Automobilbranche Standard ist. Damit wird nicht nur seine Wertbeständigkeit gesichert, das Fahrzeug behält auch für eine lange Betriebszeit sein optimales Aussehen, was wiederum zu einem positiven

Image des Betreibers führt.

Anlage Bildmaterial

Bild 1 - Mit 775 mm Ladeflächenoberkante in beladenem Zustand, gehört der Zentralachstiefladeanhänger APT 12 von SAXAS zum Niedrigsten seiner Kategorie.

Bild 2 - Das SAXAS-Bordwand-Set macht den Tieflader zu einem flexibel und vielfältig einsetzbaren Transportfahrzeug.

Bildmaterial zu dieser Presseinformation kann unter 
www.press-n-relations.de, im Anhang des dort veröffentlichten

Textes herunter geladen werden.

Kontakt:

SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau AG

Greizer Straße 70

D-08412 Werdau

Tel.  	03761/ 49-0

Fax	03761/ 49-2664

kontakt@saxas.biz

www.saxas.biz

Pressearbeit:

Yource GmbH - Lothar Riesenegger

Magirusstraße 33

D-89077 Ulm

Tel. 	0731/ 962 87 82

Mobil 	0171/ 873 09 16

lothar.riesenegger@yource.de

www.yource.de

# Zusätzliche Informationen zu SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau AG

Die SAXAS Nutzfahrzeuge Werdau AG ist einer der führenden Aufbauten- und Anhängerhersteller 
für die Branche der Distributionslogistiker. Neben speziellen Lösungen für den KEP-Bereich (Kurier-, Express- und Paketdienste), ist SAXAS auch kompetenter Ansprechpartner für nutzlast- und volumenorientierte Aufbauten. SAXAS ist nach ISO 9001 zertifiziert und ist anerkannter OEM-Lieferant 
für Lkw-Hersteller.