Wien, 7. Juli 2008

TELE WatchDog wacht über Wind- und Sonnenstrom

Modulare Überwachungslösungen sichern die regenerative Stromerzeugung

# Überwachungstechnologie von TELE mindert die Ausfallrisiken bei Windkraft- oder Photovoltaikanlagen und steigert deren Wirtschaftlichkeit: Für einen sicheren Betrieb überwachen WatchDogs den Ladezustand der Akkumulatoren des Pitch-Kontrollsystems, die Hindernis-Befeuerung sowie das Versorgungsnetz bei Windkraftanlagen. Bei Photovoltaikanlagen vermeiden die Überwachungslösungen eine ineffiziente Betriebsweise bei zu geringer Sonneneinstrahlung und kontrollieren die Netzeinspeisung von Kleinkraftwerken in das Verbundnetz. „Mit unseren WatchDogs bieten wir ausgereifte Überwachungstechnik für die alternative Energieerzeugung. Damit möchten wir einerseits ein bedeutendes Marktsegment weiter ausbauen, andererseits einen Beitrag zum Klimaschutz leisten“, erklärt Christian Lechner, Geschäftsführer von TELE.

# WatchDog sichert Windkraftwerke

Windkraftwerke sind unbemannte und dezentrale Kraftwerke die autonom betrieben werden und nach besonderen Überwachungstechniken verlangen. Der TELE WatchDog G4UF500V03 kontrolliert den Ladezustand der Akkumulatoren des Pitch-Kontrollsystems auf Über- und Unterspannung. So lässt sich ein die Lebensdauer verkürzendes Überladen der Energiespeicher verhindern. Für die Betriebssicherheit ist entscheidend, dass jederzeit genug Energie vorhanden ist, um bei zu hohem Winddruck oder bei einem Ausfall des Generators die Rotorblätter aus dem Wind drehen zu können. Störungen der Hindernis-Befeuerung müssen ebenso umgehend erkannt und gemeldet werden wie Probleme im Versorgungsnetz des Windkraftwerks. TELEs WatchDog G2IM10AL10 kontrolliert dazu die Stromaufnahme der Hindernis-Befeuerung. Dank der integrierten Zeitfunktionen lassen sich auch unstetige Ströme, wie etwa bei einem Blinklicht, problemlos überwachen. Der robuste und zuverlässig gebaute WatchDog besitzt eine flexible Versorgungsspannung und eine Drei-Wege-Trennung (Versorgung/Messung/Ausgang) mit einer Bemessungsstoßspannung von 4 Kilovolt. Zusätzlich überwacht der Spannungswächter G2PM400VSY20 24-240V das Netz der Hauptversorgung. Durch die Einstellmöglichkeiten der Schaltschwellen, der Überwachung der Asymmetrie und der optionalen Überwachung der Phasenfolge kann der WatchDog jeder Anforderung angepasst werden. Treten Probleme im Versorgungsnetz auf, werden diese zuverlässig erkannt.

# Wirtschaftlichkeit von Photovoltaikanlagen steigern

Seriengeschaltete Photovoltaikanlagen liefern bei optimalem Sonnenstand und wolkenlosem Himmel eine hohe Gleichspannung. Bei geringer Sonneneinstrahlung aber sinken die Spannung und damit die Effizienz des Wechselrichters. Unter einer Mindesteinstrahlung verbraucht der Wechselrichter und dessen Steuerung sogar mehr Energie als die Photovoltaikanlage liefert. Um solche Verluste zu vermeiden, schaltet der WatchDog G4UF900V01 die Photovoltaikanlage bei einer definierten Mindestspannung ab. Erst wenn sich der Wechselrichter wieder optimal betreiben lässt geht die Anlage zurück an das Netz. Der Spannungswächter G4UF900V01 arbeitet in einem Messbereich bis 900 Volt und verbraucht selbst nur wenig Energie.

# Netzüberwachung verhindert unzulässige Stromeinspeisung

Netzbetreiber haben meist keine Möglichkeiten, die Stromerzeugungsanlagen privater Netzeinspeiser zu steuern. Um die Netzsicherheit gewährleisten und unkontrollierte Energieeinspeisungen in Form eines Inselbetriebes auszuschließen, müssen sich private Kraftwerke – unabhängig von der Energieproduktion – bei Bedarf automatisch vom Netz trennen lassen. Nach der DIN-Norm VDE 0126-1-1, die auch für Österreich relevant ist, muss eine selbständige Schaltstelle die Stromeinspeisung aus beispielsweise Photovoltaik-, Biogas- oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen in das 230-/400-Volt-Netz überwachen und bei Netzausfall binnen 200 Millisekunden unterbrechen können. Der WatchDog G2FW50HZYFA02 von TELE erfüllt diese Anforderung, indem er zuverlässig die Netzspannung und -frequenz misst und bei Bedarf die Eigenerzeugungsanlage vom öffentlichen Niederspannungsnetz trennt. Der WatchDog G2PW400VF02 erkennt zudem zuverlässig einen möglichen Inselbetrieb. Die TELE WatchDogs stellen damit unabhängig vom Wechselrichter die geforderten Überwachungsfunktionen mit separaten und plombierbaren Geräten sicher.

G2PM400VSY20	G2FW50HzYFA02	Christian Lechner, Geschäftsführer von TELE

Die Bilder können Sie unter www.press-n-relations.com im Anhang des dort veröffentlichten Pressetextes herunterladen.

| Weitere Informationen: TELE Haase Steuergeräte GmbH – Stefan Diem Vorarlberger Allee 38 – A-1230 Wien Tel.: +43 1 614 74-0 – Fax: +43 1 614 74-100 stefan.diem@tele-haase.at – www.tele-power-net.com | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Niederlassung Wien – Georg Dutzi Schwindgasse 10 – A-1040 Wien Tel.: + 43 1 907 61 48-10 – Fax: + 43 1 907 61 48-15 gd@press-n-relations.at – www.press-n-relations.com |
| --- | --- |

# Über TELE

TELE wurde 1963 als Familienunternehmen in Wien gegründet und gilt als Pionier in der Überwachungstechnologie. Das Unternehmen bietet eine umfassende, branchenübergreifende Palette an Automatisierungs-Komponenten im Bereich Überwachungstechnologie. In Österreich nimmt TELE mit 60 Prozent Marktanteil bei Zeitrelais eine führende Position ein. Im Jahr 2007 erwirtschaftete das Unternehmen 15 Millionen Euro, davon entfielen knapp 11,4 Millionen Euro auf das Exportgeschäft. Neben dem Standort Wien mit über 100 Mitarbeitern in den Bereichen Entwicklung und Produktion gehören Niederlassungen in Deutschland und Großbritannien sowie ein internationales Netz von über 50 Handelspartnern zur TELE Gruppe.